## Slide 1
8-Signal Smart Battery Controller
８信号バッテリ制御
Oct-23-1998
Yosuke Konaka/Hitachi,Ltd. PCD
konaka@ebina.hitachi.co.jp
HITACHI, Ltd.

## Slide 2
Why need “New signal definition”
なぜ、新しく信号を定義しなくてはいけないのか
*Now, the battery pack which had much "Smart Battery" functions
is produced currently.
現在、多くの“Smart Battery”が市場に対して“Smart Battery”として存在します。
-But interface signal (internal unit)is different every a type pack.
しかし、ｲﾝﾀﾌｪｰｽの信号（回路）は、パックの種類毎に異なっています。
-Internal Alarm Flag condition is not same as every type pack.
“Alarm Flag”の変化する条件も、パックの種類毎に異なります。
*To Market, Many vendor release “Smart-Battery Charger” ….
“Selector” ,
-But, System has a risk becoming unstable.
-Cost Issue.
市場に多くの、“Smart”関連の製品が出荷されていますが、“Flag”の変化条件等がことな
る為、単純に組み合わせるには高いリスクが存在します。
ﾊﾞｯﾃﾘﾊﾟｯｸ毎に異なる使用のｺﾝﾄﾛｰﾗを使用しては、ｺｽﾄを圧迫する原因になります。
HITACHI, Ltd.

## Slide 3
Goals
*This specification defines “Flag Condition” “Signal Specification”
and does not define physical specification, physical connector,
pin counts.
この仕様は、ﾌﾗｸﾞの変化条件、信号の仕様を規定するのみで、物理的なｻｲｽﾞは
物理的なｺﾈｸﾀ仕様を示すものではありません。
*Many makers get possible to use common battery controller. -Battery vendor can use same controller for many customer.
ﾊﾞｯﾃﾘﾍﾞﾝﾀﾞは、装置ﾕｰｻﾞに対して同じﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑを提供できます。
-System vendor can use same system side controller with different
vendor Battery.
装置ﾍﾞﾝﾀﾞは、ﾊﾞｯﾃﾘﾍﾞﾝﾀﾞが変わっても、装置側のｺﾝﾄﾛｰﾗには同じものを採用すること
ができます。
-Easy Build.
-Cost Saving
-Time to Market 結果、簡単にSBSｼｽﾃﾑを安価に構築できます。
HITACHI, Ltd.

## Slide 4
8-Signal
BATT+ I/O Battery Charge / Discharge Terminal
SYSDET# I System Detect
DATA I/O SMBus Data
CLK I/O SMBus Clock
INT# O Interrupt Signal
TH O Thermistor
LOBAT# O Lo Battery Alarm Signal
BATT- I/O Battery Ground.
HITACHI, Ltd.

## Slide 5
HITACHI, Ltd.
8pin Platform had four original signals.
-SYSDET# I System Detect Signal for Battery side.
Battery pack can detect system unit.
Low: System detect.
Battery pack supply power from BATT+ terminal.
Open: System not detect.
Battery pack not supply power to BATT+ terminal.
Battery pack disable(block) SMBus signals.
Battery Pack can in to sleep mode for save power.

## Slide 6
HITACHI, Ltd.
-INT# O Status Change Interrupt signal.
Status Change notification interrupt for system side.
Battery pack side detect change Battery Status( ) flag,Generate
interrupt signal to system side.
Low: Status Changed. (Request to read Battery Status ( ) flag)
High-Z:non interrupt condition.
Flag Condition
INT#
Read Battery Status( )

## Slide 7
-TH O Thermistor Signal.
Thermistor signal for safety circuit of system side.
And, use for battery detection for system side.
10Kohm at 25degC (103AT type) Thermistor connect to TH
and BATT-
HITACHI, Ltd.

## Slide 8
-LOWBAT# O Low Battery Alarm Signal.
Low Battery Alarm Signal for system side.
This signal does ”Terminate discharge Alarm Flag" and the synchronize and changes.
Hi-Z : Inactive Terminate discharge alarm Flag.
(Battery pack can supply it with a condition of 1C for
ten seconds or more.)
Low :Active Terminate discharge alarm Flag.
(Battery pack can not supply it with a condition of 1C
for ten seconds.)
HITACHI, Ltd.

## Slide 9
DC Specification.
HITACHI, Ltd.

## Slide 10
Flag Condition
HITACHI, Ltd.

## Slide 11
HITACHI, Ltd.
Why need “INT#”Signal
なぜ、“INT#”信号が必要なのか
If battery pack supports "INT#" signal, the system side
can acquire a change of a flag at real-time.
もし、割込信号をｻﾎﾟｰﾄすれば、装置側はﾘｱﾙﾀｲﾑにﾌﾗｸﾞ情報の変化を取得できる。
-In the device side,Can lengthen an interval of polling
ﾚｼﾞｽﾀﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ間隔を広げることが可能になる。（バッテリ消費電力／装置側不可の低減）
-Can acquire critical condition at real-time even if do not use the
broad cast packet.
ｸﾘﾃｨｶﾙｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝの発生をﾌﾞﾛｰﾄﾞｷｬｽﾄを受けなくても取得できる。
-Can use Standard I/O port for SMBus I/F, If do not use the broad
cast packet.
ﾌﾞﾛｰﾄﾞｷｬｽﾄを使用しないｼｽﾃﾑでは、SMBusのﾎﾟｰﾄにﾏｲｺﾝの標準I/Oﾎﾟｰﾄが使用可能
-Can acquire condition change of battery surely
ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝの変化を確実に取得できる（取りこぼし無し）

## Slide 12
HITACHI, Ltd.
Why need “LOBAT#”Signal なぜ、“LOBAT#”信号が必要なのか
By chemistry and constitution, the Suspend voltage is different, but cannot acquire the stop voltage from information of SMBus slave function.
System side must monitoring battery voltage by system side A/D converter. And System side had suspend voltage table for each battery.
バッテリケミストリや構成毎にｻｽﾍﾟﾝﾄﾞ電圧は異なり、そのｻｽﾍﾟﾝﾄﾞ電圧は、バッテリから取得できない。
装置側は、A/Dｺﾝﾊﾞｰﾀでバッテリ電圧を監視し、バッテリ種毎にｻｽﾍﾟﾝﾄﾞ移行電圧ﾃｰﾌﾞﾙを持つ。
-System side no need Suspend volatge table.
装置側は、バッテリ種毎にｻｽﾍﾟﾝﾄﾞ移行電圧ﾃｰﾌﾞﾙは必要ない。
-System side no need A/D converter for detect suspend voltage.
装置側は、ｻｽﾍﾟﾝﾄﾞ移行電圧検出用のA/Dｺﾝﾊﾞｰﾀを持つ必要がない。
-System side can support future type battery, If no change system side controller. 装置側の変更をしなくても将来のバッテリに対応できる。