## Slide 1: Smart Charger & Smart Selector Implementation & Safety Issues スマートチャージャーとスマートセレクタの実装と安全性の課題
Bruce Bonnett Benchmarq; a Unitrode Company

## Slide 2: General Safety Devices for Batteries 電池の為の 一般的な保護デバイス
多くの電池が次のデバイスを実装しています。Many batteries have
  サーモスタット:Thermostat
  温度ヒューズ:Thermal fuse
  短絡保護回路:Short-circuit protection
当然リチウムイオン電池も実装しています。Lithium Ion batteries also have
  短セル開放:Single-cell disconnects
  充放電制御:Electronic charge and discharge control

## Slide 3: General Safety Devices for Chargers 充電器の為の 一般的な保護デバイス
多くの充電器が実装しています。Many chargers have
  AC入力ヒューズ:AC input fuse
  出力電流制限保護:Output current safety limit
  温度停止デバイス:Thermal shutdown devices
幾つかの充電器に実装されています。 Some chargers also have
  急速充電クオリフィケーション:Fast-charge qualification
    最低電圧:Minimum voltage
    温度範囲:Temperature window

## Slide 4: General Safety Devices for Chargers (cont’d.) 充電器の為の 一般的な保護デバイス(続き)
急速充電タイマー:Time-limited fast charge
満充電検出:Fast-charge termination
  ΔT/Δt,最大温度:T/t, maximum temperature
  -ΔV,ピーク電圧検出:–V, peak voltage detection
  最低充電電流:Minimum charging current

## Slide 5: General Safety Devices for Battery Selection バッテリセレクタの為の 一般的な保護デバイス
多くのセレクタに実装されている。Many selectors have
  逆電流保護:Reverse current flow protection
  短絡保護:Short-circuit protection
殆どのセレクタは、カスタム設計である。Most selectors are custom designs

## Slide 6: SBS Considerations SBS考察
保護に対する一般的な要求事項は、SBSと同じである。The general safety practices are the same for SBS
SBSは、予備の保護機能の追加を制限しない。SBS does not limit the additional safety precautions
SMBus と SBData 仕様書を満足することは安全なシステムを保証しない。Meeting the SMBus and SBData specifications does not guarantee a safe system

## Slide 7: Smart Charger Safety Issues スマートチャージャーの 安全性課題
電池検出:Battery detection
  サーミスタの存在:Thermistor present
  電池との通信:Battery communication
  使用不能電池:非常に低い電圧かパック保護回路が電池を切り離した状態:Dead battery: Very low voltage or pack protection has disconnected battery
    起動充電か無通信:Wake-up charge or no communications
      100mA以下:<100mA
      140秒以上210秒以下充電する。Charges for more than 140 but less than 210 seconds
      サーミスタが範囲外ならば、終了する。Terminates if thermistor is out of range
      命令による制御された充電に切り替える。Switches to controlled charge on command

## Slide 8: Smart Charger Safety Issues (cont’d.) スマートチャージャーの 安全性課題(続き)
  使用不能電池の安全性課題:Dead battery safety issues
    起動充電中の最大電圧:Maximum voltage during wake-up charging
    サーミスタによる電池種別判定(500Ω以下か、30KΩ-100KΩ制限時間、起動充電が許される):Thermistor battery type selection (500 or less or 30K  - 100K  wake-up charging is allowed for a limited time)

## Slide 9: Smart Charger Safety Issues (cont’d.) スマートチャージャーの 安全性課題(続き)
レベル２(電池制御)充電:Level 2 (battery controlled) charging
  電池から充電電圧と電流の上限を放送する。Battery broadcast charging voltage and current limits.
    充電器は充電電圧と電流を求められた値に制限する。The charger limits the charging voltage and current to the requested values
    精度は、最上位ビットの重みの±5%である。Accuracy is ±5% of the most significant bit weight
      電池接触と内部の回路を通しての損失が実際の電圧を制限するかもしれない。Loss through the battery contacts and internal circuits may limit the actual voltage

## Slide 10: Smart Charger Safety Issues (cont’d.) スマートチャージャーの 安全性課題(続き)
レベル２(電池制御)充電は、次の時停止しなければならない。Level 2 (Battery controlled) charging must stop when
  充電器がクリティカルメッセージを受け取った時。The charger receives a critical message
  充電器がゼロ電圧か電流の制限を受け取った時。The charger receives a zero voltage or current limit
  サーミスタが有効な範囲を超えた時。The thermistor is out of the valid range
  充電電圧と電流の上限メッセージが145秒以上途切れた時。Charger voltage and current limits message time-out <145 seconds

## Slide 11: Thermistor Ranges サーミスタの動作範囲

## Slide 12: Smart Charger Safety Issues (cont’d.) スマートチャージャーの 安全性課題(続き)
レベル2制御を安全に充電する。Level 2 “controlled” charging safety
  通信不能:Communication failures
    正しい電圧と電流を受信できなかった。Failure to receive the correct voltage and current limit
    上限の遅い更新:Slow update of the limits
  電池部品の電圧過度ストレス:Voltage over-stress of battery electronics
  ブレーカーの不適当な配置:Improper placement of circuit breakers

## Slide 13: Smart Charger Safety Issues (cont’d.) スマートチャージャーの 安全性課題(続き)
レベル3制御充電(ホスト制御充電):Level 3 “controlled” charging (Host-controlled charging)
  充電制御装置は電池から電圧と電流制限のデータを求める。The charger controller requests data from the battery for voltage and current limits
  充電制御装置はBatteryStatus()からデータを求める。The charger controller requests data from the battery status
  充電器は特別な充電アルゴリズムを実装できる。The charger can implement a special charging algorithm
    充電終了が満充電を意味しないかもしれない。Charge termination may not result in the battery reporting full capacity
    電池は早い充電終了リクエストを要求してもよい。The battery may issue early charge termination request

## Slide 14: Smart Charger Safety Issues (cont’d.) スマートチャージャーの 安全性課題(続き)
レベル3制御を安全に充電する:Level 3 “controlled” charging safety
  通信不能:Communication failures
    殆どのレベル２ケースでは、この方法により制御されると予想される。Most feel that this is better controlled than in the Level 2 case
    もっと多くのバストッラフィック(通信量)をもたらす事ができる。Could result in more bus traffic
  電池部品の電圧過度ストレス。Voltage over-stress of battery electronics
  ブレーカーの不適当な配置。Improper placement of circuit breakers

## Slide 15: Smart Charger Implementation Topologies スマートチャージャーの 実装トポロジー

## Slide 16: Smart Charger Implementation Topologies スマートチャージャーの 実装トポロジー

## Slide 17: Smart Charger Implementation Topologies スマートチャージャーの 実装トポロジー

## Slide 18: Smart Charger Accuracy and Safety スマートチャージャーの 精度と安全性
電池と充電器のクローズドループ制御。Battery and charger closed-loop regulation
  電池充電電圧か電流の制限は、要求に最も適合する為に調整される。Battery charging voltage or current limit is adjusted for best conformance to request
  調整は、電圧と電流の安全な更新に基づく。Adjustment is made based on a safe modification of the voltage or current
実際のループ時間は、仕様化されていない。The actual loop timing is not specified
非適合充電器の状態は、電池に認識されていないかもしれない。Charger non-conformance conditions may not be known by the battery

## Slide 19: Required Smart Charger Commands 要求されるスマートチャージャーコマンド
AlarmWarnings は電池の状態により充電の停止に使用される。AlarmWarnings are used to stop charging due to the battery’s status
ChargingCurrent は充電電流の上限である。ChargingCurrent is the charging current limit
ChargingVoltage は充電電圧の上限である。ChargingVoltage is the charging voltage limit

## Slide 20: Required Smart Charger Commands (cont’d.) 要求されるスマートチャージャーコマンド(続き)
ChargerSpecInfo は、充電器仕様ＩＤとコマンドセットを示す。ChargerSpecInfo indicates the charger specification ID and command set
ChargerMode は、充電器に動作上の形式を割り当てるためにホストによって使用される。ChargerMode is used by the Host to set the charger operational modes
ChargerStatus は充電器タイプとサーミスタの制限と規制及び電力状態を示す。ChargerStatus indicates the charger type, thermistor limit, regulation, and power condition

## Slide 21: Smart Selector スマートセレクタ
目的Purpose
  複数の電池システムの為にシステムから電池への通信経路を選択する。Select the system-to-battery communication path for multiple-battery systems
  システムのために電源を選択する。Select the power source for the system
  電池が充電されるよう選択する。Select the battery to be charged
  電力状態が変化する時、システムに通知しする。Inform the system when the power state changes

## Slide 22: Smart Selector (cont’d.) スマートセレクタ(続き)
要求事項:Requirements
  危険な状態を防ぐ:Prevent unsafe conditions
    １つの電池を他の電池に放電(充電)する。Discharging one battery into another
    電池と充電器から通信接続を制御する。Controls the communication connection from the battery and the charger
    電源が取り外された時、他の電源に切り替える。Switching to another power source when one source is removed
  ホストにシステム内のどんなバッテリーとでも通信することを許す。Allow the host to communicate with any battery in the system
  電源が変更された時、システムに通知する。Notify the system when the power source has changed

## Slide 23: Illegal Smart Selector Topology 不適切なスマートセレクタ トポロジー

## Slide 24: Typical Smart Selector Topology 典型的なスマートセレクタ トポロジー

## Slide 25: Smart Selector Commands スマートセレクタコマンド

## Slide 26: Smart Selector Safety Issues スマートセレクタの安全性課題
電池が他の電池へ放電することを許してはいけない。Do not allow one battery to discharge into another
充電器にホストあるいは充電器に通信することができない電池に充電する事をを許してはいけない。Do not allow a charger to charge a battery that can not communicate to the Host or charger
タイムリーな方法で電源を取り替える。Switch power sources in a timely manner
適切に電池のサーミスタを切り替える。Switch the battery thermistor properly

## Slide 27: SBS & Safety Conclusion SBS ＆安全性結論
SBS は安全な電池操作を可能にする経路を提供する。SBS provides an enabling path for safe battery operation
SBS は非 SBS の安全性対策の追加を考慮する。SBS allows for additional non-SBS safety measures
SBS は安全なシステムの動作を提供する為に電池と充電器及び電力のマネージメント通信を統括する。SBS integrates the battery, charger, and power management communication to provide safety system operation