## Slide 1: SBS- IF Smart Battery Data Specification (SBData) Working Group
Dan Friel
PowerSmart, Inc.

## Slide 2: 概略 Overview
SBDData 仕様書を V1.1 に更新する
Update SBData Spec to V1.1
V1.0 との互換性を保つ
Backward Compatible to V1. 0
機能変更を最小限にする
Minimal changes to functionality
動作やＳＢシステム相互作用をよりはっきり明記する
Define operation and SB System interactions more clearly

## Slide 3: 提案されてる変更項目 Proposed Revisions to Spec
スマートチャージャに安全信号 （T端子）を追加
Add requirement for Safety Signal (T-pin) support for Smart Charger use
AlarmWarningを禁止する制御ビットを追加する
（BatteryMode の ALARM_MODE)
Add control bit to disable AlarmWarning broadcasts (ALARM_ MODE in BatteryMode)
提案： ホストは１０秒ごとにBatteryStatusを読まなければ ならない
Proposal: Host must read BatteryStatus every 10s

## Slide 4: 提案されてる変更項目 Proposed Revisions to Spec
充電電圧および充電電流に誤差とリップルの規定をもうける
Add tolerances and ripple limits to ChargingVoltage & ChargingCurrent
提案誤差： 公称容量の 90%
Proposed Tolerance: 90% of DesignCapacity
提案リップル：公称容量の 0.2%
Proposed Ripple: 0.2% of DesignCapacity
BatteryMode, BatteryStatus & AlarmWarning の制御及びステータスビットの定義及び説明を拡充する
Expanded descriptions and definitions for control and status bits in: BatteryMode BatteryStatus & AlarmWarning

## Slide 5: 提案されてる変更項目 Proposed Revisions to Spec
AtRate 定義及び使用方法を拡充する
Expanded AtRate definitions and usage
CycleCount を再定義する
Re- defined CycleCount definition
提案： 満充電状態後、絶対容量（ASOC)の15%減少を
１サイクルとする
Proposal: A 15% Decrease in Absolute SOC following a FullyCharged condition = 1 Cycle
マルチ命令がセット・リセットされたときの機能、意味を明確化する
Clarified multiple commands, functions, and their meaning when set, cleared,

## Slide 6: 提案されてる変更項目 Proposed Revisions to Spec
スマート・バッテリーへの要求のポーリング・タイミング
Polling/Timing of requests to Smart Battery
  対策案： スマート・バッテリーが演算のための時間が必要であれば、最小時間を定めない。
  自分のアドレス直後のバイトをＮＡＣＫにすることができ、かつ、またはクロックを最大25mS （timeout しない）または最長 35mS (timeout する） “Ｌ”に保つことができる
  Proposed Solution: No minimum time spec If Smart Battery needs time to perform calculations, it can NACK any byte after it’s own address AND/OR it can hold the CLOCK line low for up to 25mS (without timeout) or up to 35mS (causing timeout.)

## Slide 7: 提案されてる変更項目 Proposed Revisions to Spec
提案： 電流と電圧のサンプル時間、積算時間は定義されるべきである。 1秒以下の範囲？
Proposal: Current and Voltage sampling or integration time should be specified. Some range < 1 second ?
提案： 測定値 （電流・電圧・平均電流）の更新（測定）は
「適切な時間」（5秒？）以内に行なわれるべきである
Proposal: Measured values (Current, Voltage, AvgCurrent) should be updated (measured) at ‘reasonable’ time: 5 sec?

## Slide 8: 提案されてる変更項目 Proposed Revisions to Spec
End-of-Charge の順序 End-of-Charge Hierarchy
  次の条件を一つでも満たせば充電を停止する
  Stop Charging if: ANY ONE OR MORE OCCUR
    ChargingCurrent = 0
    ChargingVoltage = 0
    BatteryStatus or AlarmWarning occurs with:
      TerminateChargeAlarm bit set
      OverChargeAlarm bit set
      OverTemperature Alarm bit set
  Fully_Charged ビットはフラグに過ぎない。ビットが立っていてもCC 及び CV の要求を出すことはできる
  Fully_Charged bit is a status flag only. It may occur and yet CC and CV may still be requested (such as for maintenance charge)

## Slide 9: 提案されてる変更項目 Proposed Revisions to Spec
End-of-Discharge 順序
End-of-Discharge Hierarchy
  次の場合 save-to-disk を開始する Initiate save-to-disk if:
    BatteryStatus or AlarmWarning occurs with:
      RemainingCapacityAlarm set
      RemainingTimeAlarm set
  次の場合放電を停止する： Stop discharge when:
    BatteryStatus or AlarmWarning occurs with:
      TerminateDischargeAlarm set
  Fully_Discharged はステータスのみであるFully_Discharged is status only